Приложение №2 к муниципальному контракту

№ 0145300002717000007-0273507-01 от 10.07.2017 г.

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Благоустройство территории  у спортивной площадки в д. Гостицы

Сланцевского района Ленинградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 01.2017 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г.)

Сметная стоимость: 373166.59 руб.

Нормативная трудоемкость: 55.72 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 8278.85 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.28, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 2.87, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 991.81 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 416.32 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.109519 | 5545,86 194.06 | 5340.89 1014.63 | 4458.30 | 196.59 | 4258.28 1027.87 | 13.12 33.09 | 1.44 3.62 |
| 2 | ТСЦП 03-21-01-005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км Индексы: к стоимости машин: 7,28, | 1 т груза | 164.3 | 8,79 0 | 8.79 0 | 10513.75 | 0 | 10513.75 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | ТЕР 27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.8, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.38, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 3264.70 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 1753.77 руб.) | 1000 м2 поверхности | 0.4346 | 1258,92 532.57 | 725.35 138.59 | 4287.34 | 2140.96 | 2143.61 557.14 | 35.36 4.41 | 15.37 1.92 |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2017 Ленинградская область 47 ) | 10 м2 | 45.633 [43.46*1.05] | (497.5) |  | (22702.42) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных (Применительно: из щебня фракции 20-40 мм) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.71, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 2.77, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 8398.59 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 4511.64 руб.) | 1000 м2 основания | 0.4346 | 57399,87 657.96 | 5337.36 1068.63 | 77773.00 | 2645.03 | 13245.01 4295.95 | 42.50 36.24 | 18.47 15.75 |
| 5 | ТЕР 27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 к прямым затратам: 5 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 5.63, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 2.75, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1662.07 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 892.85 руб.) | 1000 м2 основания | 0.4346 | 17482,46 0 | 1697.81 341.69 | 23019.22 | 0 | 4154.20 1373.61 | 0 12.55 | 0 5.45 |
| 6 | ТЕР 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (применительно к а/б смеси Б II) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.03, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 5146.75 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 2764.78 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0.3286 | 74567,97 803.38 | 3311.08 596.01 | 101420.02 | 2441.91 | 5679.47 1811.60 | 44.05 19.08 | 14.48 6.27 |
| 9 | ТЕР 27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.89, к материалам: 4.03, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 13.87 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 7.45 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0.3286 | 17585,26 3.77 | 7.75 0 | 23293.54 | 11.46 | 9.91 0 | 0.21 0 | 0.07 0 |
| 10 | ТЕР 27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.79, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.65, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1898.97 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 1020.11 руб.) | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0.106 | 4432,67 859.66 | 3529.81 740.95 | 3400.16 | 842.90 | 2540.55 726.50 | 55.53 26.09 | 5.89 2.77 |
|  | 408-0392 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2017 Ленинградская область 47 ) | м3 | 13.356 [10.6*1.26] | (945.75) |  | (12631.44) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 248165.33 | 8278.85 | 42544.78 9792.67 |  | 55.72 35.78 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 8278.85 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 42544.78 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 9792.67 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 197341.70 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 35333.86 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 283499.19 | 8278.85 | 42544.78 9792.67 |  | 55.72 35.78 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 21376.76 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 304875.95 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 11366.92 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 316242.87 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 316242.87 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 56923.72 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 373166.59 |  |  |  |  |

К аукциона = 0,9950000079                                                                                                                                                 371300,76

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/